## Slide 1
1/10
MEC8211 - Vérif. et valid. en modélisation numérique
Devoir 1
Etudiants :
Cédric Florello
Gauthier Brunel
François Gleyzon

## Slide 2
On considère le problème suivant :
On suppose que le problème est stationnaire (), ce qui implique que :
Le problème est un problème elliptique
On peut simplifier le problème en posant les hypothèses suivantes :
Hypothèse d’axisymétrie (pour tout )
Hypothèse du problème plan (suivant )
Par dérivation du produit
QUESTION A
On décide de prendre les coordonnées cylindriques en raison de la géométrie du problème (i.e., étude d’un pilier cylindrique).
Le système étudié est un pilier circulaire en béton d’un pont.
Le pilier à un rayon et dont la hauteur / profondeur est supposé infini.
Pilier
Eau salée
En effet, par définition, un problème est elliptique s’il peut s’écrire :
2/10

## Slide 3
Pour les conditions aux frontières, nous avons choisi :
Condition de Dirichlet en : L’eau du lac induit une concentration de sel
Condition de Neumann en : En raison de l’axisymétrie du problème, le flux au centre du pilier est nul.
QUESTION A
Voici le schéma de discrétisation proposé (5 nœuds i.e., ) :
3/10

## Slide 4
On souhaite résoudre analytiquement le problème :
On pose et on se rend compte que l’on obtient une équation différentielle de la forme :
On remarque que le terme n’est rien d’autre que ce qui donne:
On intègre une première fois :
On intègre une seconde fois :
On a 2 constantes d’intégrations, on utilise nos 2 C.L
C.L Neumann :
Le 1er terme devient nul mais le 2nd amène à une singularité. Il faut donc imposer pour que le problème soit bien défini en tout point du domaine.
C.L Dirichlet : C
Finalement, on montre bien que :
QUESTION B
4/10

## Slide 5
QUESTION C
On prend les schémas de discrétisation spatiaux suivants :
Ordre 1
Ordre 2
On introduits ces schémas dans l’équation du problème :
On développe cette équation pour chaque nœud (i.e., ) :
On peut réécrire ce système sous forme matricielle tel que : . Par inversion de la matrice , on obtient la solution comme suit :
5/10

## Slide 6
QUESTION C & D
Pour l’erreur de troncature formelle (et l’ordre de précision numérique si le code fonctionne), on attend l’ordre 1 étant donné que l’ordre le plus « mauvais » est de 1 (pour la dérivée première).
Après simulation, on obtient les résultats suivants :
Les paramètres de simulations sont :
R = 0.5 # Rayon du pilier (m)
Ce = 20 # Concentration en surface (mol/m³)
Deff = 1e-10 # Coefficient de diffusion (m²/s)
S = 2e-8 # Terme source constant (mol/m³/s)
N = 5 # Nombre de nœuds
dr = R / (N - 1) # Pas spatial
On cherche maintenant à effectuer une vérification de code. Pour ce faire, nous allons calculer l’erreur de discrétisation pour plusieurs maillages (en prenant différentes normes ).
6/10

## Slide 7
QUESTION D
On obtient les courbes suivantes (seuls les points liés sont utilisés pour déterminer la convergence asymptotique) :
Ordre de convergence
Ordre de convergence
Ordre de convergence
Dans les trois cas, on retrouve bien un ordre de convergence très proche (intervalle de confiance) de l’ordre formel attendu théoriquement. De part ce résultat, nous pouvons donc dire que le code est vérifié.
Remarque : Même pour un grand nombre de chiffre significatif, il semble que l’ordre de convergence soit excellent.
7/10
Si l’on prend que les deux derniers points (i.e., ceux avec les maillages les plus fins), nous obtenons les résultats suivants :
Ordre de convergence
Ordre de convergence
Ordre de convergence

## Slide 8
QUESTION E
On change les schémas de discrétisation spatiaux tel que :
Ordre 2
Ordre 2
On introduits ces schémas dans l’équation du problème :
Les deux schémas étant d’ordre 2, il est attendu que l’ordre de convergence soit également d’ordre 2. De manière similaire à précédemment, on peut vérifier ce code.
8/10
En comparaison aux résultats obtenues précédemment, simplement basé sur une comparaison visuelle, nous pouvons dire que ces derniers semblent converger plus rapidement vers la solution analytique. En effet, la solution de la question C/D, représenté par , est bien plus éloigné de la solution analytique. Visuellement, nous pouvons même dire qu’il semblerait que cette nouvelle solution soit très bonne !
Remarque : Afin de pouvoir appliquer la condition de Neumann en toujours d’ordre 2, nous avons optés pour un schéma décentrée droite :

## Slide 9
9/10
QUESTION E
On obtient les points suivants :
Très clairement et à la vue de ces résultats, on ne peut parler de convergence asymptotique. Aussi surprenant cela peut il paraitre, ces résultats ne semblent pas provenir d’un bug dans le code Python. En effet, il semble seulement que les résultats soient « trop » bon – ce que nous avions pu souligner déjà avec le résultat pour 5 nœuds.
Comme on peut le voir, l’erreur pour un faible nombre de nœuds est très faible (). Selon les sources internent, la précision machine de Python semble être proche de , signifiant que la réponse numérique est très bonne. En raison de telle résultat, il nous semble alors incohérent de réaliser une étude de convergence asymptotique – sans souligner qu’il manquerait cruellement de points comme en témoigne l’image.
7/10
Comme mentionné en cours, on peut remarquer qu’à mesure que le nombre de points augmentent, l’erreur se met à re-augmenter. Cela signifie que l’erreur de discrétisation jusqu’à présent (pour ) dominé les autres, choses qui n’est plus le cas après. Il semble donc que les autres erreurs deviennent non négligeables. On suppose qu’il s’agit plus précisément de l’erreur de précision machine. En effet, plus il y a de points et plus il y a de transmission d’erreurs lors des calculs, impliquant donc une croissance de ces derniers à mesure que le maillage se raffine.

## Slide 10
10/10
Conclusion